## Slide 1: Wirtschaftlichkeit in der Schweinehaltung Fachforum HLG 15.05.2024
Theresa Belz
FG 11 Ökonomie und Verfahrenstechnik
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
0160 4755169
theresa.belz@llh.hessen.de

## Slide 2: Entwicklung Schlachtpreise
Chart: VEZG für Schweine in €/kg SG

## Slide 4: Möglichkeiten der Förderung
Bundesprogramm zum Umbau der Tierhaltung
„BUT“
Investive Förderung Förderung laufender Mehrkosten

## Slide 5: Investive Förderung Premiumanforderungen
Flächenbindung 2 GV/ha
Im Stall:
  tageslichtdurchlässige Fläche min. 3% d. Stallgrundfläche (FAZ + Mast)
  Liegebereich muss
    planbefestigt (max. 7% Perforation)
    weich und verformbar (Einstreu, Tiefstreu, Komfortliegeflächen)
    Buchtenstruktur (FAZ + Mast)
  organisches und faserreiches Beschäftigungsmaterial + Raufutterraufen in ausreichender Anzahl (FAZ + Mast)
  zusätzl. Beckentränke 1:12
  Außenklima oder Auslauf oder Freilandhaltung mit wärmeisoliertem Rückzugsbereich (außer Abferkelung)

## Slide 6: Investive Förderung Premiumanforderungen
Flächen min. 20% über TierSchNutztV (außer Deckzentrum)
bei Investitionen im Sauenbereich keine Übergangsfristen
bei Gruppenhaltung mit Fress-Liege-Buchten min. 3,5m Gangbreite
bei freier Abferkelung min. 7,5 m² Fläche für die Sau (+Ferkelnest)
Abferkelung: Gummimatten im Schulterbereich
bei Stallneubau Güllesystem, das nicht von Stroh etc. beeinträchtigt wird

## Slide 7: Investive Förderung formelle Anforderungen
Förderhöhe
Bsp. Investition von 5.000.000€
500.000€ * 60% = 300.000€
1.500.000€ * 50% = 750.000€
3.000.000€ * 30% = 900.000€
1.950.000€ max. Fördersumme (39%)
Förderobergrenze kann 2024 - 2027 nur einmal pro Betrieb ausgeschöpft werden
< 500.000 € | 60%
500.000 – 2.000.000 € | 50%
> 2.000.000 – 5.000.000 € | 30%

## Slide 8: Rechenbeispiel
Umbaukosten Deckzentrum als Stroharena
Quelle: BLE
Annahmen:
Separates Gebäude
Bisher konventionell (Fixierung bis zum 28. TT)
Umbau zu ~Haltungsstufe III (Frischluft)

## Slide 9: Rechenbeispiel Gebäudekosten
Notes: 2,0 m * 0,65m = 1,3 qm
30 ZS * 3,7 qm = 111 qm
Zinsen: Rentenbank „Darlehensprogramm für zukunftsweisende Investitionen“: Stallumbauten für mehr Tierwohl 0,45% günstiger als Basis

## Slide 10: Rechenbeispiel Strohbedarf

## Slide 11: Rechenbeispiel Gebäudekosten Strohlager

## Slide 12: Rechenbeispiel Gebäudekosten Strohlager

## Slide 13: Rechenbeispiel Gebäudekosten Mistlager

## Slide 14: Rechenbeispiel Maschinenkosten

## Slide 15: Rechenbeispiel Arbeitszeit

## Slide 16: Rechenbeispiel Summe ohne Förderung

## Slide 17: Rechenbeispiel Summe mit BUT Förderung (investiv)

## Slide 18: Rechenbeispiel Summe mit BUT Förderung (investiv)
Aber: einzelne Betrachtung des Deckzentrums kaum möglich!
  Umbau Abferkelung? (Bewegungsbuchten, weiche Liegefläche)
  Umbau Wartestall? (3,5 m Gangbreite)
  Etc.

## Slide 19: Rechenbeispiel Summe mit AFP Förderung
- ggf. Abdeckung Güllelager

## Slide 20: Förderung laufender Mehrkosten Premiumanforderungen
Zusätzlich zu den Anforderungen aus investiver Förderung:
Kühlmöglichkeiten für alle Schweine
Abferkelung:
  min. ein Beschäftigungselement (z.B. Raufutter)
  Nestbaumaterial (auch wenn kein geeignetes Güllesystem)
Tragende Sauen:
  keine Hormone zu zootechnischen Zwecken
FAZ/Mast:
  min. 70% Tiere mit intaktem, unkupiertem Schwanz
  kupierte Tiere dürfen nicht aufgestallt werden
  bei <70% Pflichtberatung, keine Förderung wenn 2024 <50%, 2025 <60%, danach <70%
Regelmäßige Fortbildungen (8 h/Jahr)
Notes:   Darüber hinaus:
  berufliche Fähigkeiten
  erfolgreiche Bewirtschaftung
  kein Verstoß gegen Tierschutz

## Slide 21: Förderung laufender Mehrkosten formelle Anforderungen
Förderfähige Ausgaben = Mehrkosten aus der Erfüllung der Premiumanforderungen im Vergleich zum gesetzl. Standard
Ermittlung als Pauschale
Quelle: BLE
Notes:   Darüber hinaus:
  berufliche Fähigkeiten
  erfolgreiche Bewirtschaftung
  kein Verstoß gegen Tierschutz

## Slide 22: Förderung laufender Mehrkosten formelle Anforderungen
Förderfähige Ausgaben = Mehrkosten aus der Erfüllung der Premiumanforderungen im Vergleich zum gesetzl. Standard
Ermittlung als Pauschale
Quelle: BLE

## Slide 23: Förderung laufender Mehrkosten formelle Anforderungen
Höhe der Zuwendungen
Förderobergrenze je Tier = 1.000€ * Faktor
80%
70%

## Slide 24: Rechenbeispiel laufende Mehrkosten

## Slide 25: Fazit
Umstellung auf höhere Haltungsstufen bzw. Erfüllung der Anforderungen der TierSchNutztV gehen mit massiven Investitionen einher
Förderungen können diese Mehrkosten (tlw.) decken
Einzelbetriebliche Prüfung der Optionen zwingend erforderlich
  Bedingungen und Ausgangssituation!

## Slide 26: Zuständigkeiten Ökonomie
Florian Wilhelms

## Slide 27: Zuständigkeiten Verfahrenstechnik

## Slide 28
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit